| A jogszabály mai napon hatályos állapota |  |
| --- | --- |

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakkal - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I.

A rendelet hatálya

1. § Az árvíz- és belvízvédekezési tevékenységre kötelezetteknek a vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatai végrehajtása során e rendelet szerint kell eljárniuk.

A védelmi szakaszok

2. § (1) A védekezésre kötelezetteknek védelmi tevékenységüket árvízvédelmi védvonalakon és belvízrendszerekben kell ellátniuk.

(2) Az árvízvédelmi védvonalak és a belvízrendszerek a védekezés ellátása szempontjából védelmi szakaszokra oszlanak.

(3) Az árvízvédelmi védvonalak és a belvízrendszerek védelmi szakaszait, továbbá az árvízvédekezés készültségi fokozatainak elrendelésére mértékadó vízállásokat az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. A belvízrendszerek műszaki adatait tartalmazó tájékoztatót a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszem közzé.

A védekezési tervek

3. § (1) A védekezésre kötelezetteknek az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felkészülés keretében

a) árvízvédekezési,

b) jeges árvíz elleni védekezési,

c) lokalizációs,

d) belvízvédekezési,

e) szomszédos államokkal kötött egyezmények alapján készített védekezési, együttműködési szabályzatot és

tervet kell készíteni.

(2) A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek.

(3) Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a védelmi szakasz adatainak, a szakaszra vonatkozó ismereteknek, tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával;

b) áttekintő helyszínrajz a védett terület, az ott lévő települések, a közlekedési és egyéb infrastruktúrahálózatok, jelentősebb építmények, a lokalizációs vonalak, patakok, belvízvédelmi csatornák, csatlakozó védelmi szakaszok feltüntetésével;

c) részletes helyszínrajz a védelmi szakaszon és közvetlen környezetében lévő, a méretaránynak megfelelően ábrázolt jelentősebb építmények, továbbá a közeli települések, a folyó, a hullámtér és az anyagnyerő helyek feltüntetésével;

d) hossz-szelvény, a töltés koronaszintjének, a vízoldali és a mentett oldali terepszintnek, az eddig előfordult legmagasabb és a kiépítésre előírt (mértékadó) árvízszintnek, a töltésben lévő és azt keresztező létesítményeknek, továbbá a vízmércéknek az ábrázolásával;

e) jellemző töltés-keresztszelvények torzítatlan méretarányban, megadva, hogy a töltés mely szelvényszámai között érvényesek;

f) a töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának, valamint a biztonság számszerű értékelésére rendelkezésre álló adatoknak, a védvonal keresztmetszeti szerkezetének és a korábban végzett töltéserősítéseknek az összefoglaló (szöveges és rajzos) bemutatásával;

g) kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről;

h) a védvonalat keresztező létesítmények megvalósulási (állapot) terve, az üzemelési előírásokkal és a felülvizsgálatok jegyzőkönyveivel;

i) hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése;

j) segédletek (így például belső utasítások, kézikönyvek, korábbi védekezések zárójelentései, cím- és telefonjegyzék);

k) a szakasz védekezési naplója.

(4) Jeges árvíz elhárítási tervet azokon a folyókon (folyószakaszokon) kell készíteni, ahol a jégtorlasz képződés veszélye fennáll, vagy a folyón történő beavatkozással - jégrombolással - a jég megállása megakadályozható. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a folyószakasz megfelelő részletességű jellemzésével, a mederállapot, a jégjárás, a jégmegállásra hajlamos helyek, az egyes jégjelenségeknél tervezett beavatkozások, továbbá a korábbi védekezések tapasztalatainak ismertetésével;

b) áttekintő helyszínrajz a folyószakasz, a holtágak és a mellékágak, a hullámtér, az árvízvédelmi vonalak, a folyóban lévő és a keresztező létesítmények, továbbá a jégtörő hajók állomáshelyei, valamint a menedékhelyek feltüntetésével;

c) részletes helyszínrajz a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;

d) hossz-szelvény a jellemző vízszintekkel;

e) keresztszelvények a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;

f) kimutatás a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;

g) kimutatás a jégtörő hajók állomáshelyeiről és a menedékhelyekről;

h) a jégfigyelő szolgálat szakaszbeosztása;

i) segédletek (így például technológiai irányelvek, biztonságtechnikai előírások);

j) a védekezési napló.

(5) Lokalizációs tervet csak a lokalizációs lehetőségekkel rendelkező árvízi öblözetekre kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás az árvízvédelmi fővédvonalon kitört árvizet feltartóztató, a víz szétterülését megakadályozó vagy terelését szolgáló nyomvonalas létesítmények, a kitört víz tározási és visszavezetési lehetőségei műszaki adatainak, a lokalizálás a munkaerő-, anyag- és gépszükségletének, továbbá a veszélyeztetett településeknek feltüntetésével, illetőleg ismertetésével;

b) áttekintő helyszínrajz (szintvonalas térkép) a veszélyeztetett öblözet határainak, az öblözetben lévő települések, a lokalizációs és körtöltések, a lokalizálásra vagy a víz terelésére alkalmas nyomvonalas létesítmények, terepalakulatok, utak, vasutak egyéb nyomvonalas létesítmények, természetes medrek, belvíz-főcsatornák, méregraktárak és a veszélyes anyagok tárolási helyének feltüntetésével;

c) a lokalizációs művek részletes helyszínrajza;

d) a lokalizációs művek hossz- és keresztszelvényei;

e) az organizációs tervek.

(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok és önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokhoz kapcsolódóan kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a védelmi szakasz területének, belvízrendszereinek, - ha a szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, - akkor a belvízrendszer főbb jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása, így különösen:

1. a főcsatornákba torkolló csatornákat a tulajdonosok, illetőleg egyéb jogcímen használók megnevezésével,

2. a szakasz területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mértékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,

3. a főcsatornák, szivattyútelepek jellemző adataik feltüntetésével,

4. a belvíz tározására igénybe vehető területek, a művelési ágak feltüntetésével, a tározók, halastavak, a vízkormányzó műtárgyak, a szivattyútelepek, a szivattyú állások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;

b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület határát, a településeket és azok közigazgatási határát, a vízitársulatok határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat;

c) részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket;

d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei az engedélyezett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, valamint a legutóbbi állapotfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével;

e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai);

f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, cím- és telefonjegyzék);

g) a szakasz védekezési naplója.

(7) A szakaszvédelmi terveken túlmenően a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: KÖVIZIG) működési területükre általános belvíz-védekezési terveket is kell készíteniük. A terv tartalma:

a) a KÖVIZIG síkvidéki területének leírása, amely magában foglalja a területi egységek lehatárolását, az éghajlati adottságokat, a közigazgatási tagozódást, a természetvédelmi területeket, a szomszédos államokkal vagy más KÖVIZIG-ekkel összefüggő belvízi művek jellemzőit, az azokkal kapcsolatos megállapodásokat, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök (csatornahálózat, belvízátemelés, belvíztározás, vízátvezetési lehetőségek) jellemzőit, a vízitársulatok, önkormányzatok, üzemek tulajdonában, illetőleg egyéb jogcímen használatában lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök átfogó leírását;

b) a belvízvédekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei;

c) a helyszínrajz, amely feltünteti a KÖVIZIG-ek, a szakaszmérnökségek, továbbá a belvízrendszerek, belvízvédelmi szakaszok határát, a településeket, a fő- és mellékcsatornákat, a főművi szivattyútelepeket, a belvíztározókat, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket, valamint az egyezményekben rögzített vízátadási, vízátvételi helyeket.

(8) A védekezési tervek mellékletét képezi a védekezésre kötelezett szervezetek részéről a védekezésben résztvevők név-, cím- és beosztási jegyzéke.

(9) A KÖVIZIG-ek és a vízgazdálkodási társulatok évenként védekezési szervezeti beosztást készítenek. A szervezeti beosztás tartalma:

a) a védekezéshez igénybe vehető személyek nevének, munkahelyük címének, telefonszámának, munkahelyi beosztásának, lakásuk címének, telefonszámának, továbbá védekezési beosztásuknak, szolgálati helyüknek és telefon- (fax-)számának,

b) az árvíz- és belvízvédekezési készültség egyes fokozataiban a védelmi szakaszon szolgálatot teljesítő irányító és őrszemélyzet létszámának - beleértve a segédőri és vészőri létszámot is -,

c) a szakasz-védelemvezetőnek és helyettesének

meghatározása.

(10) A védekezési szervezetek személyi beosztásaiban bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell vezetni.

4. § A védekezési terveket a vízügyi igazgatóságok esetében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTVF), a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok esetében - az illetékes KÖVIZIG szakmai állásfoglalásának megfelelően - a polgármester (Budapesten a főpolgármester), illetőleg az intézőbizottság elnöke hagyja jóvá.

A védekezési tervek elhelyezése

5. § (1) A KÖVIZIG-ek védekezési terveit, valamint a belvízvédekezési tervek közül az általános belvízvédelmi tervet - a védekezési szervezeti beosztás kivételével - négy példányban kell elkészíteni, melyekből egy-egy példányt a KÖVIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi központban, valamint az OKTVF ügyeletén, a részletes belvízvédelmi terv egy-egy példányát a KÖVIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi központban kell elhelyezni.

(2) Védekezési terveik egy példányát a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a vízitársulatok székhelyükön és a KÖVIZIG illetékes szakaszvédelmi központjában helyezik el.

(3) Budapest főváros védekezési terveinek egy-egy példányát az OKTVF és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ügyeletére is meg kell küldeni.

(4) A KÖVIZIG-eknek az általuk készített védekezési szervezeti beosztást meg kell küldeniük a megyei védelmi bizottság elnöke részére (Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének).

A védelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek és anyagok, 
valamint a védekezési felkészülés felülvizsgálata

6. § (1) A védekezésre kötelezett szervezet vezetője által összeállított és vezetett bizottság a védelmi műveket, felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, az információs és távközlő eszközöket, rendszereket, valamint a védekezési felkészültséget köteles évenként legalább egyszer felülvizsgálni.

(2) A bizottság a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít, amelyben megállapításait védelmi szakaszonként és a felülvizsgálat teljes körére kiterjedően rögzíti.

(3) A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési tervben meg kell jelölni a szükséges teendők végrehajtásának határidejét, valamint az intézkedésért felelős személyeket.

(4) A védekezésre kötelezett szerv vezetőjének a védelmi helyzetről a felülvizsgálati jegyzőkönyvek alapján értékelő jelentést kell készítenie, és azt az intézkedési tervvel együtt december 10-ig jóváhagyásra meg kell küldenie a felülvizsgálatra jogosult szervnek.

(5) Ha az előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a védművek felülvizsgálata alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

(6) Az érintett védelmi szakaszokon a felülvizsgálatot rendkívüli védekezési készültséget, valamint a védművek megrongálódásával járó jelentősebb III. fokú védekezést követően is végre kell hajtani.

A védekezés megszervezése

7. § (1) A védekezés területét II. fokú készültség esetén

a) a védelmi szakaszra beosztottak a szakasz-védelemvezető,

b) a szakasz-védelemvezető és helyettese az illetékes KÖVIZIG vezetőjének (a továbbiakban: vízügyi igazgató),

c) a KÖVIZIG működési területét III. fokú és azt meghaladó készültség esetén a vízügyi igazgató és helyettese az R. 3. § (3) bekezdés szerinti Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: Törzs) vezetőjének

engedélyével hagyhatja el.

(2) A szakasz-védelemvezető a védekezésre kirendelt fegyveres erők és rendvédelmi szervek kijelölt erőivel azok parancsnokai útján, a többi erővel, anyaggal, eszközzel, géppel és felszereléssel közvetlenül rendelkezik.

(3) A védekező szervezetek a védekezés műszaki feladatait elsősorban saját erővel (munkaerő, anyag, felszerelés, gép és eszköz) kötelesek ellátni.

(4) Ha a védekezés műszaki feladatainak ellátásához a rendelkezésre álló saját erő nem elegendő, akkor

a) a KÖVIZIG szakasz-védelemvezetője

1. segéd- és vészőröket, munkáscsapatokat, szivattyúgép-kezelőket és gépészeket alkalmazhat,

2. halasztást nem tűrő esetben az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti igénybevételi tervbe felvett erőforrások kirendelését közvetlenül kérheti a védelmi szakasszal érintett település polgármesterétől, a vízügyi igazgató egyidejű tájékoztatása mellett;

b) a vízügyi igazgató

1. a területén működő vízitársulat, továbbá az együttműködési megállapodásokban szerződött szervezetek munkaerejét, anyagait, gépeit, eszközeit és felszerelését közvetlenül,

2. más KÖVIZIG munkaerejét, anyagait, gépeit, eszközeit és felszerelését, a központi osztagot, a jégtörő hajókat, az országos védekezési készletet a Törzs útján,

3. a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek erőit a védelmi bizottságok, illetve a Törzs útján,

4. az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti igénybevételi tervbe felvett erőforrásokat a védelmi bizottság útján

igényelheti.

(5) A vízitársulatok és az önkormányzatok védekezési készleteinek meghatározásához az illetékes KÖVIZIG szakmai segítséget nyújt.

(6) Azoknak az anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak, felszereléseknek, gépeknek, tartozékoknak a mennyiségi meghatározását, amelyeket a KÖVIZIG-eknek a védekezési készletben kell tartaniuk, valamint az országos védekezési tartalékra vonatkozó adatokat tatralmazó tájékoztatót a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszem közzé.

(7) A KÖVIZIG-ek védekezési készletének legalább 80%-át a védelmi szakaszokra kell elosztani, és azokat a védelmi szakasz raktáraiban, a fennmaradó részt központi raktárban kell tárolni.

(8) A védekezési készlet országos tartalékát a kijelölt KÖVIZIG tárolja és karbantartja.

Különleges védekezési feladatok

8. § (1) Különleges felkészültséget és felszerelést igénylő védekezési feladatok elvégzésére a KÖVIZIG-eken helyi, a kijelölt vízügyi igazgatóságoknál regionális védelmi osztag működik.

(2) A védelmi osztagok feladata különösen:

a) a töltésszakadás ideiglenes elzárása,

b) az ideiglenes mederelzárás,

c) a munkahelyi térvilágítás,

d) a védekezési anyagok vízi szállítása,

e) az ideiglenes szivattyúállás telepítése,

f) a vízminőségi kárelhárítás,

g) a robbantás,

h) a búvármunka.

(3) Az egyes védelmi osztagok által elvégezhető különleges védekezési feladatokat, az ahhoz szükséges létszámot és felszerelést az OKTVF főigazgatójának javaslatára a miniszter állapítja meg.

(4) A jeges árvíz elleni védekezés céljából a miniszter által kijelölt KÖVIZIG-ek jégtörő hajókat tartanak fenn.

(5) A vízrajzi adatok gyűjtését, feldolgozását, értékelését, az előrejelzések készítését, a földi jégmegfigyelő szolgálat megszervezését a KÖVIZIG-ek és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság keretében az Országos Vízjelző Szolgálat (a továbbiakban: Vízjelző Szolgálat) végzik.

Védekezési gyakorlatok

9. § (1) A védekezésre való felkészítés és a továbbképzés érdekében védekezési és vezetési gyakorlatot kell tartani.

(2) A gyakorlatot a KÖVIZIG-eknél legalább kétévenként, a vízitársulatoknál négyévenként kell megtartani. Az OKTVF főigazgatója felmentést adhat azon KÖVIZIG-ek részére, amelyek két éven belül III. fokú árvízvédekezést hajtottak végre.

(3) A gyakorlatot a védekezésben közreműködő szervek felkészítése érdekében a védelmi bizottsági gyakorlattal össze kell hangolni.

Védekezési ügyelet

10. § (1) A Törzs ügyelete az OKTVF székházában működik.

(2) A védekező szervezetek ügyeletén számítógépen is vezetett és kinyomtatott védekezési naplót a védekezés befejeztével a szervezet vezetőjének hitelesítenie kell. A gépi adathordozón tárolt információkat a védekezési naplóval együtt meg kell őrizni.

Jelentések, tájékoztatások

11. § (1) A vízállásokat és a védekezéssel kapcsolatos egyéb adatokat a védekező szervezet saját ügyeletére jelenti. A mértékadó árvízi vízmércék vízállásait - az egyéb adatokkal együtt - a KÖVIZIG ügyelete az OKTVF ügyeletének jelenti.

(2) A vízügyi igazgató az R. 18. § (1) bekezdése szerinti napi jelentést II. fokú vagy annál magasabb készültség esetén az illetékes védelmi bizottság elnökének tájékoztatásul megküldi.

(3) Védekezési készültség ideje alatt az OKTVF, illetőleg a Törzs napi tájékoztatót készít, és azt az állandó tárcamegbízottaknak is megküldi.

(4) A védekező szervezetek felelős vezetői és a Törzs - a jelentősebb védekezési eseményekről - a sajtó, a rádió, a televízió számára szervezett keretek között tájékoztatást adnak.

II.

Árvízvédekezési készültség

12. § (1) A készültség egyes fokozatait (I-III.) és az ezeknek megfelelő intézkedések végrehajtását akkor kell elrendelni, ha az áradó víz az adott fokozatra mértékadó vízállást elérte, és további áradás várható.

(2) Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt indokolja, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi fokozat is elrendelhető.

(3) Abban az esetben, ha az áradó víz az eddig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható; ha elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett; ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával - a Törzs vezetője útján haladéktalanul köteles a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(4) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra mértékadó vízállás alá csökkent, és újabb áradás nem várható, illetőleg a készültség elrendelésének oka megszűnt.

(5) A védtöltéseken keletkezett szakadás vagy végrehajtott átvágás, illetőleg a védmű állékonyságát veszélyeztető rongálódás helyén a III. fokú készültség a helyreállításig nem szüntethető meg.

(6) A védekezési készültség elrendelését követően a sikeres védekezés érdekében - az éves karbantartási terven felül - el kell végezni: a kedvezőtlen időjárás következtében megrongálódott töltéskoronák és megközelítő utak ismételt kátyúzását, kavicsolását; a töltéskoronák, utak, rakodóterek hótalanítását, a műtárgyak zárószerkezeteinek jégtelenítését, a töltések és előterek soron kívüli kaszálását az átázási jelenségek megfigyelése érdekében.

(7) A bekövetkezett töltésszakadás, valamint a védmű állékonyságát súlyosan veszélyeztető rongálódás okainak kivizsgálására a miniszter külön bizottságot hoz létre. A bizottság feladata a bekövetkezett esemény műszaki okainak feltárása és javaslattétel a hasonló események jövőbeli kialakulásának megelőzésére.

Feladatok az árvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség

13. § (1) A készültség elrendelésekor a szakasz-védelemvezetőnek a védelmi szakaszt be kell járnia, és a védőművek, zsilipek és egyéb műtárgyak állapotát meg kell vizsgálnia.

(2) A készültség ideje alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat szükség szerint, de naponta legalább 6 és 18 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

A II. fokú készültség

14. § (1) A készültség tartama alatt éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat naponta 6, 12, 18, 24 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

(2) A vízügyi igazgató a készültség elrendelésekor - ha további jelentős áradástól kell tartani - mozgósíthatja a KÖVIZIG védelmi osztagát vagy az osztag egyes részlegeit.

A III. fokú készültség

15. § (1) Vészőröket kell állítani a védmű olyan pontjaihoz és műtárgyaihoz, ahol az állékonyságot súlyosan veszélyeztető jelenséget észlelnek, vagy az árvízvédekezési terv szerint arra számítani lehet.

(2) Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat kétóránként (páros órákban) kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A tetőző árvízszintek rögzítéséről és beméréséről, a vízhozammérésről, továbbá - szükség szerint - a légi megfigyelésről gondoskodni kell.

(3) Azt a helyet ahol a védvonal meghibásodhat, a védekezési készletben rendszeresített jelzőzászlókészletből a fehér színűvel kell megjelölni. A megjelölt helyek felülvizsgálata alapján a fokozott megfigyelés alatt tartandó helyeket sárga, az azonnali beavatkozást igénylő helyeket piros zászlóval kell ellátni.

(4) Előrejelzett tartós III. fokú védekezés esetén a vízügyi igazgató köteles:

a) a védelmi osztagot készültségbe helyezni;

b) a védelmi bizottság elnökének javaslatot tenni az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti tervekben rögzített erőforrások igénybevételére.

A rendkívüli készültséggel kapcsolatos intézkedések

16. § (1) A vízügyi igazgató köteles gátszakadás veszélye esetén a lokalizációs tevékenység megkezdését elrendelni, és szükség esetén új lokalizációs mű kiépítése iránt a miniszternek javaslatot tenni.

(2) A vízügyi igazgató köteles a veszély mértékének megfelelő számú, de legalább két árvízvédelmi osztagot, továbbá - szükség szerint - a töltések és a műtárgyak vizsgálatára különleges felszerelésű csoportokat a Törzs útján igényelni és a helyszínen készenlétben tartani.

(3) A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak:

a) a védvonalak fegyveres őrzésére, járőrszolgálat megszervezésére, a veszélyeztetett védvonalszakaszok megvilágítására;

b) a védvonalon a védekezést ellátók kimentéséhez szükséges szállítóeszközök és mentőfelszerelés helyszíni készenlétben tartására;

c) a veszélyeztetett területről a lakosság és az anyagi javak kimenekítésére.

A jeges árvíz elleni védekezés

17. § (1) A felkészülés keretében a jégtörő hajókat minden év november 15-éig jégtörésre alkalmassá kell tenni.

(2) A folyók jegesedése esetén - védekezési készültségen kívül is - a jelentésre kötelezetteknek az egyes folyók jégviszonyait minden reggel 9 óráig kell a KÖVIZIG műszaki ügyeletére jelenteni. Az adatokat a KÖVIZIG összesítés után 10 óráig a Vízjelzésnek továbbítja. A Vízjelző Szolgálat az országos jéghelyzetjelentést 11 óráig továbbítja az OKTVF - védekezés esetén a Törzs - ügyeletére.

(3) A folyók jégviszonyait szükség szerint, az OKTVF, illetve a Törzs előzetes tájékoztatásával, légi megfigyeléssel is ellenőrizni kell.

(4) A jégtörő hajókat a jégtörési irányelvekben foglaltak szerint a tartózkodási helyükön készenlétbe kell helyezni (I. fokú készültség). A jégtörő hajók készenlétbe helyezését a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője rendeli el.

(5) A jégtörő hajókat szükség esetén tartózkodási helyükről a kijelölt állomáshelyükre kell vezényelni és menetkész állapotban tartani (II. fokú készültség). A jégtörő hajók útbaindítását a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi.

(6) A jégtörés megkezdését a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi (III. fokú készültség).

(7) A jégtörő hajókból álló kötelék munkájának irányítására a Törzs vezetője felelőst jelöl ki.

(8) A jégtörő hajókkal kell a zajló jég aprítását, torlódásmentes levezetését, a beállás késleltetését, jégbeállás esetén az egyenletes, zárt jégtakaró kialakulását, a kialakult jégtorlaszok felszámolását, a jéglevonulás elősegítését és a mederben levő műtárgyak védelmét biztosítani.

(9) Jeges árvíz veszélye esetén a vízügyi igazgató a jégrombolás egyéb eszközökkel történő végrehajtását is előkészíti és megszervezi.

(10) A jégtorlaszok duzzasztó hatásának megfigyelésére ideiglenes vízmércéket kell elhelyezni és a vízállások legalább kétóránkénti leolvasásáról és jelentéséről gondoskodni kell.

(11) Az R. 18. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jég megállását, megindulását (megindítását), a torlaszok kialakulását, megszűnését (felszámolását) jelenteni kell.

A lokalizálás

18. § (1) Ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a víz továbbterjedésének megakadályozásához, illetőleg a víz tereléséhez és visszavezetéséhez a vízügyi igazgató a szükséges intézkedéseket a lokalizációs terv alapján haladéktalanul köteles megtenni, és a lokalizációs munkák végrehajtására felelős vezetőt kijelölni.

(2) A lokalizálás során gondoskodni kell, különösen:

a) a lokalizációs művek nyílásainak elzárásáról, a védőképességi hiányok megszüntetéséről, szükség esetén új lokalizációs művek kiépítéséről;

b) a védvonal többi szakaszán a védekezés zavartalan folytatásáról;

c) a hírközlés biztonságáról;

d) a szakadás továbbterjedésének megakadályozásáról;

e) a szakadás elzárásáról;

f) a mentesített területre betört víz kártételeinek csökkentéséről és a mederbe való mielőbbi visszavezetéséről.

III.

A belvízvédekezési készültség

19. § (1) Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha

a) a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;

b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni;

c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt.

(2) A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

(3) A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségtározását kell elrendelni.

(4) Ha a KÖVIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával - köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(5) A KÖVIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott védekezésnek alárendelni.

(6) Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb.

(7) Az elöntések kiterjedésének meghatározása, illetőleg a beavatkozások megtervezésének elősegítése érdekében, szükség szerint, a Törzs tájékoztatásával, gondoskodni kell a légi megfigyelésről.

(8) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

Feladatok a belvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség

20. § (1) A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát.

(2) A készültség ideje alatt - szükség szerint - nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére az R. 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében.

(3) Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készültség

21. § Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.

A III. fokú készültség

22. § A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.

A rendkívüli belvízvédekezési készültség

23. § A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó igénybevételét a vízügyi igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a kormánybiztos engedélyezi.

IV.

A védekezések megszűnését követő intézkedések

24. § (1) A vízügyi igazgató

a) I-III. fokú készültségben történt védekezést követően 30 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt az OKTVF-hez elfogadásra felterjeszti;

b) III. fokú készültségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést az OKTVF-hez való felterjesztés előtt a megyei védelmi bizottság elnökének, Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének, tájékoztatásul bemutatja;

c) a rendkívüli készültségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést a megyei védelmi bizottság elnökének, Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének egyetértésével a miniszternek elfogadásra felterjeszti.

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a hidrometeorológiai helyzet értékelését,

b) a jellemző vízállásokat,

c) a védekezési munkákat,

d) a védekezésben közreműködők létszámát,

e) a foglalkoztatott gépeket, járműveket,

f) a felhasznált anyagokat,

g) a védekezés költségeit,

h) a védekezés során szerzett tapasztalatokat.

V.

Záró és átmeneti rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Országos Vízügyi Hivatal elnökének az Országos Árvíz- és Belvízvédekezési Szabályzat kiadásáról szóló 21/1971. (V. É. 22.) OVH utasítása, valamint a vízügyi szolgálat jégtörő hajóparkjának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 9/1973. (V. É. 9.) OVH elnöki utasítás hatályát veszti.

(2)

1. számú melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

I. AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ ÁRVÍZVÉDELMI VONALAK VÉDELMI SZAKASZAI

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.01. Esztergomi | 8,337 | Duna jp. | 0,000 | 3,363 | 3,363 | Esztergom | 1718,50 | 100,92 | 771 | 2002. VIII. 18. | 500 | 600 | 650 | Árvízvédelmi fal: 1,346 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02. Komárom- almásfüzitői | 14,283 | Duna jp. Duna jp. | 0,000 0,000 | 4,974 14,283 | 4,974 14,283 | Komárom | 1768,30 | 103,88 | 801 | 2002. VIII. 17. | 500 | 620 | 680 | Magaspart: 4,523 km Vasúti töltés: 4,630 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.03. Vének-dunare- metei | 26,433 | Duna jp. | 0,000 | 26,433 | 26,433 | Nagybajcs | 1801,00 | 107,40 | 875 | 2002. VIII. 17. | 470 | 540 | 610 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.04. Dunaremete-rajkai | 35,291 | Duna jp. | 26,433 | 61,724 | 35,291 | Nagybajcs | 1801,00 | 107,40 | 875 | 2002. VIII. 17. | 470 | 540 | 610 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.05. Vének-dunaszentpáli | 30,253 | Mosoni-Duna bp. | 0,000 | 30,235 | 30,235 | Nagybajcs Bácsa | 1801,00 9,10 | 107,40 106,98 | 875 809 | 2002. VIII. 17. 2002. VIII. 17. | 470 540 | 540 550 | 610 600 | Árvízvédelmi fal: 0,937 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.06. Lajta menti | 36,218 | Lajta főmeder jp. Lajta főmeder bp. Lajta bp. csat.bp. | 0,000 0,000 3,957 | 18,641 3,957 17,577 | 18,641 3,957 13,620 | Moson- magyar- óvári duzzasztó | 4,10 | 118,41 | 315 | 1965. VI. 9. | 160 | 200 | 220 | Magaspart: 5,035 km Vasúti töltés: 0,283 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.07. Mosoni-Duna-Rábca menti | 82,422 | Mosoni-Duna jp. Rábca bp. Rábca jp. | 8,194 0,000 8,094 0,000 | 30,569 7,184 30,764 30,193 | 22,375 7,184 22,670 30,193 | Győr Rábcakapi | 0,40 28,70 | 106,98 109,92 | 808 434 | 2002. VIII. 17. 1965. VI. 17 | 500 250 | 600 300 | 650 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.08. Győr-árpási | 30,125 | Mosoni-Duna jp. Rába bp. | 7,726 0,000 | 8,194 29,657 | 0,468 29,657 | Győr Árpás | 0,40 29,00 | 106,98 113,13 | 808 586 | 2002. VIII. 17. 1965. IV. 25. | 500 320 | 600 420 | 650 480 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.09. Árpás-répceszemerei | 41,704 | Rába bp. Répce árap. bp. | 29,657 0,000 | 60,588 10,773 | 30,931 10,773 | Vág Répcelak- Újhíd | 51,00 2,30 | 124,34 133,58 | 456 422 | 1900. IV. 9. 1965. IV. 25. | 250 250 | 300 300 | 350 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.10. Répcelak-sárvári | 32,626 | Répce árap. jp. Rába bp. | 0,000 60,588 | 9,665 83,549 | 9,665 22,961 | Répcelak- Újhíd Ragyogó- híd | 2,30 73,40 | 133,58 141,33 | 422 450 | 1965. IV. 25. 1900. IV. 9. | 250 150 | 300 250 | 350 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.11. Győr-koroncói | 28,965 | Mosoni-Duna jp. | 0,000 5,981 | 5,121 7,726 | 5,121 1,745 | Győr | 0,40 | 106,98 | 808 | 2002. VIII. 17. | 500 | 600 | 650 | Árvízvédelmi fal: 1,585 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Rába jp. | 0,419 | 10,939 | 10,520 | Gyirmót | 1,00 | 109,07 | 603 | 2002. VIII. 17. | 320 | 400 | 480 | Kikötő támfal: 0,407 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Marcal jp. | 0,000 3,217 | 2,060 7,818 | 2,060 4,601 | Mórichida | 18,40 | 113,00 | 391 (426) | 1951. VI. 13. 1963. III. 15. | 250 | 300 | 350 | Magaspart: 0,923 km Közúti töltés: 0,476 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bakonyér jp. | 0,696 | 2,774 | 2,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bakonyér bp. | 0,000 | 2,840 | 2,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.12. Koroncó-mórichidai | 37,881 | Rába jp. | 10,939 | 29,567 | 18,628 | Árpás | 29,00 | 113,13 | 586 | 1965. IV. 25. | 320 | 420 | 480 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Marcal bp. | 0,000 | 19,253 | 19,253 | Gyirmót | 1,00 | 109,07 | 603 | 2002. VIII. 17. | 320 | 400 | 480 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Mórichida | 18,40 | 113,00 | 391 (426) | 1951. VI. 13. 1963. III. 15. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.13. Mórichida-sárvári | 53,927 | Rába jp. | 29,567 38,880 | 38,539 83,835 | 8,972 44,955 | Vág megszün- tetésre | 51,00 | 124,34 | 456 | 1900. IV. 9. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 120,773 |  |  |  |  | Ragyogó- híd | 73,40 | 141,33 | 450 | 1900. IV. 9. | 150 | 250 | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.01. Dunaegyháza-tassi | 24,36 | Duna bp. | 0,000 | 24,360 | 24,360 | Tass | 1586,20 | 89,28 | 888 (996) | 1965. VI. 18. 1956. III. 8. | 750 | 850 | 880 | Magaspart: 0,530 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.02. Tass-szigetújfalui | 20,418 | Duna bp. | 0,000 | 20,418 | 20,418 | Budapest | 1646,50 | 94,97 | 860 (867) | 2006. IV. 4. 1876. II. 26. | 620 | 700 | 800 | Árvízvédelmi fal: 0,08 km Magaspart: 0,350 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.03. Szigetújfalu-csepeli | 29,922 | Duna bp. | 0,000 | 29,922 | 29,922 | Budapest | 1646,50 | 94,97 | 860 (867) | 2006. IV. 4. 1876. II. 26. | 700 | 760 | 820 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.04. Kvassay-zsilipi | 0,452 | Duna bp. | 0,000 | 0,452 | 0,452 | Budapest | 1646,50 | 94,97 | 860 (867) | 2006. IV. 4. 1876. II. 26. | 620 | 700 | 800 | Árvízvédelmi fal: 0,070 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.05. Gödi | 4,15 | Duna bp. Sződ-Rákos bp. | 0,000 0,000 | 3,180 0,970 | 3,180 0,970 | Nagy- maros | 1694,60 | 99,43 | 714 (763) | 2006. IV. 4. 1876. II. 25. | 520 | 620 | 670 | Árvízvédelmi fal: 0,035 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.06. Dunafüred-érdi | 7,758 | Duna jp. | 0,000 | 6,158 | 6,158 | Budapest | 1646,50 | 94,97 | 860 (867) | 2006. IV. 4. 1876. II. 26. | 650 | 750 | 820 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.07. Szentendrei-szigeti | 24,701 | Duna jp. Szentendrei-Duna bp. | 0,000 0,000 | 15,642 9,059 | 15,642 9,059 | Nagy- maros | 1694,60 | 99,43 | 714 (763) | 2006. IV. 4. 1876. II. 25. | 520 | 620 | 670 | Magaspart: 1,600 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.08. Budakalászi | 8,742 | Barát p. bp. | 0,000 | 2,600 | 2,600 | Nagy- maros | 1694,60 | 99,43 | 714 (763) | 2006. IV. 4. 1876. II. 25. | 520 | 620 | 670 | Árvízvédelmi fal: 0,062 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szentendrei- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Duna jp. | 0,000 | 4,250 | 4,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Dera p. jp. | 0,000 | 1,892 | 1,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.09. Ipolydamásd-Letkés- ipolytölgyesi | 13,192 | Ipoly bp. Letkés p. bp. | 0,000 0,000 | 10,651 0,440 | 10,651 0,440 | Ipoly- tölgyes | 18,80 | 105,74 | 563 (550) | 1999. VI. 24. 1976. XII. 9. | 420 | 470 | 520 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Letkés p. jp. | 0,000 | 0,445 | 0,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Nyerges p. bp. | 0,000 | 0,556 | 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Nyerges p. jp. | 0,000 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ganádi p. bp. | 0,000 | 0,400 | 0,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.10. Ipolyvece- Balassagyarmat- szécsényi | 29,246 | Ipoly bp. | 0,000 | 18,181 | 18,181 | Balassa- gyarmat | 110,70 | 136,68 | 446 | 1976. XII. 4. | 300 | 350 | 400 | Magaspart: 0,273 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Derék p. bp. | 0,000 | 1,546 | 1,546 | Nógrád- szakál | 158,70 | 157,08 | 371 | 1976. XII. 3. | 330 | 350 | 380 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Derék p. jp. | 0,000 | 2,090 | 2,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lókos p. bp. | 0,000 | 1,850 | 1,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lókos p. jp. | 0,000 | 1,768 | 1,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szentlélek p. jp. | 0,000 | 3,811 | 3,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.11. Jászfelső- szentgyörgy- Jobbágyi | 82,915 | Zagyva jp. | 0,000 | 39,084 | 39,084 | Apc | 119,20 | 129,10 | 365 | 1999. VII. 13. | 250 | 300 | 350 | Magaspart: 0,545 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Zagyva bp. | 0,000 | 36,792 | 36,792 |  |  |  | (458) | 1963. III. 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Galga jp. Galga bp. | 0,000 0,000 | 1,200 1,200 | 1,200 1,200 | Hatvan- alsó | 104,01 | 113,69 | 419 (510) | 1999. VII. 12. 1941. II. 13. | 310 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Herédi-Bér jp. | 0,000 | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Herédi-Bér bp. Szuha p. jp. | 0,000 0,000 | 1,200 0,641 | 1,200 0,641 | Szent- lőrinckáta | 87,83 | 103,75 | 344 (320) | 1999. VII. 12. 1963. III. 13. | 220 | 270 | 320 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szuha p. bp. | 0,000 | 1,710 | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tolvajló p. jp. | 0,000 | 0,488 | 0,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.12. Mátraverebélyi tározó | 2,415 | Zagyva p. | 0,000 | 2,415 | 2,415 | tározói | 145,95 | 175,50 | 730 | 1999. VII. 11. | 300 | 665 | 755 | 2,540 em3 1%-os árvíznél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.13. Maconkai tározó | 1,533 | Zagyva p. | 0,000 | 1,533 | 1,533 | tározói | 152,70 | 192,60 | 665 | 1999. VII. 11. | 550 | 600 | 650 | 1,770 em3 1%-os árvíznél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02.14. Tarján-pataki tározó | 2,068 6,016 | Tarján p. | 0,000 | 2,068 | 2,068 | tározói | 3,30 | 175,50 | 716 | 1999. VII. 12. | 810 | 850 | 900 | 2,677 em3 1%-os árvíznél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 03.01. Baja-margittaszigeti | 47,800 | Duna bp. | 0,000 | 47,800 | 47,800 | Baja | 1478,70 | 80,99 | 976 (1037) | 1965. VI. 19. 1956. III. 13. | 700 | 800 | 900 | Közút: 12,575 km Üzemi út: 3,892 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 03.02 Baja-foktői | 41,000 | Duna bp. | 0,000 | 41,000 | 41,000 | Baja | 1478,70 | 80,99 | 976 (1037) | 1965. VI. 19. 1956. III. 13. | 700 | 800 | 900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 03.03. Uszód-solti | 41,077 | Duna bp. | 41,000 | 82,077 | 41,077 | Paks | 1531,30 | 85,38 | 872 (1006) | 1965. VI. 18. 1876. II. 27. | 600 | 700 | 800 | Közút: 1,349 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.01. Báta-Siótorok- sióagárdi | 51,523 | Duna jp. | 0,000 | 28,692 | 28,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sió jp. | 0,000 | 18,153 | 18,153 | Sió torkolati mű alvíz | 2,60 | 79,32 | 1227 | 2006. IV. 07. | 1000 | 1150 | 1250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Szekszárd | 18,80 | 85,09 | 680 | 1945. II. 14 | 500 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (814) | 1956. III. 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Völgységi p.jp. | 0,000 | 2,448 | 2,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Völgységi p. bp. | 0,000 | 2,230 | 2,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.02. Siótorok-paksi | 30,415 | Duna jp. | 28,692 | 59,107 | 30,415 | Paks | 1531,30 | 85,38 | 872 | 1965. VI. 18. | 650 | 800 | 900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1006) | 1876. II. 27. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.03. Paks-bőlcskei | 25,627 | Duna jp. | 59,107 | 84,734 | 25,627 | Paks | 1531,30 | 85,38 | 872 | 1965. VI. 18. | 650 | 800 | 900 | Közút: 3,478 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1006) | 1876. II. 27. |  |  |  | Magaspart: 2,141 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.04. Ercsi-adonyi | 31,402 | Duna jp. | 0,000 | 19,603 | 19,603 | Adony | 1597,80 | 91,68 | 739 (820) | 1965. VI. 18. 1941. II. 15. | 550 | 650 | 700 | Közút: 19,660 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Váli víz jp. | 0,000 | 4,235 | 4,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Váli víz bp. | 0,000 | 2,829 | 2,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szent-László víz bp. | 0,000 | 4,735 | 4,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.05. Siótorok-kölesdi | 34,383 | Sió bp. | 0,000 | 17,635 | 17,635 | Szekszárd | 18,80 | 85,09 | 680 | 1954. II. 14. | 500 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Nádor bp. | 0,000 | 16,748 | 16,748 |  |  |  | (814) | 1956. III. 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.06. Sióagárd-kölesdi | 34,913 | Sió bp. | 17,635 | 36,175 | 18,540 | Szekszárd | 18,80 | 85,09 | 680 | 1954. II. 14. | 500 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Nádor jp. | 0,000 | 16,373 | 16,373 |  |  |  | (814) | 1956. III. 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04.07. Kölesd-simontornyai | 32,331 | Sió bp. | 36,175 | 68,506 | 32,331 | Simon- tornya | 74,30 | 91,76 | 682 (459) | 1940. III. 19. 1964. I. 1. | 500 | 550 | 600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 05.01. Mohácsi | 19,865 | Duna jp. | 0,000 | 19,865 | 19,865 | Mohács | 1446,80 | 79,2 | 984 (1010) | 1965. VI. 19. 1956. III. 13. | 700 | 850 | 950 | Árvízvédelmi fal: 1,515 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 05.02. Drávaszabolcsi | 45,005 | Dráva bp. Fekete-víz bp. Pécs-víz bp. Fekete-víz jp. | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 31,709 4,618 2,153 6,525 | 31,709 4,618 2,153 6,525 | Dráva- szabolcs | 77,70 | 86,76 | 596 | 1972. VII. 22. | 430 | 480 | 520 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 05.03. Drávasztárai | 42,386 | Dráva bp. | 31,709 | 74,095 | 42,386 | Szent- borbás | 133,10 | 94,74 | 634 | 1972. VI. 20 | 460 | 530 | 560 | Magaspart: 0,835 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sárvári | 7,193 | Rába jp. | 0,000 | 7,193 | 7,193 | Sárvár | 89,00 | 149,86 | 493 | 1900. IV. 09. | 350 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Körmendi | 9,691 | Rába bp. | 0,000 | 4,434 | 4,434 | Körmend | 158,70 | 184,15 | 505 | 1965. IV. 23. | 300 | 380 | 440 | Közút: 1,082 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Pinka bp. | 0,000 | 5,257 | 5,257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szentgotthárdi | 14,244 | Rába bp. | 0,000 | 4,095 | 4,095 | Szent- gotthárd | 205,90 | 215,15 | 470 | 1910. VI. 15. | 270 | 330 | 370 | Árvízvédelmi fal: 0,694 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Rába jp. | 0,000 | 0,834 | 0,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lapincs bp. | 0,000 | 0,564 | 0,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lapincs jp. | 0,000 | 2,070 | 2,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lapincs árap. É. | 0,000 | 2,006 | 2,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lapincs árap. D. | 0,000 | 1,831 | 1,831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lahn patak | 0,000 | 1,373 | 1,373 | Vasszent- mihály | 0,70 | 203,00 | na | na | * | 250 | 350 | *Árapasztó vápa működésbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Vörös patak jp. | 0,000 | 0,665 | 0,665 | 1. sz. vízmérce |  |  |  |  |  |  |  | lépésekor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Vörös patak bp. | 0,000 | 0,806 | 0,806 | Lahn patak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Murai | 43,360 | Gerencsér á. bp | 0,000 | 1,255 | 1,255 | Letenye | 35,60 | 137,86 | 514 | 1972. VII. 18. | 330 | 380 | 430 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gerencsér á. jp | 0,000 | 1,244 | 1,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Béci patak jp. | 0,000 | 3,100 | 3,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Béci patak bp. | 0,000 | 3,114 | 3,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Borsfai patak jp. | 0,000 | 1,363 | 1,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Borsfai patak bp. | 0,000 | 1,351 | 1,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Principális jp. | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Mura bp. | 0,000 | 26,933 | 26,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zalai | 15,083 | Zala bp. | 0,000 | 13,112 | 13,112 | Zalaapáti | 22,80 | 105,4 | 424 | 1987. VIII. 7. | 250 | 280 | 330 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szentgyörgyvári bp. | 0,000 | 0,606 | 0,606 |  |  |  | (445) | 1963. III. 14. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szentgyörgyvári jp. | 0,000 | 0,595 | 0,595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Köszvényes p. bp. | 0,000 | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FELSŐ-TISZA VIDÉKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nagyhalász- | 36,783 | Tisza bp. | 1,287 | 8,600 | 7,313 | Tiszabercel | 569,00 | 91,36 | 882 | 2000. IV. 11. | 600 | 700 | 800 | Magaspart: 0,500 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vencsellő-buji |  | Lónyay jp. | 9,100 | 23,000 | 13,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 0,000 | 3,872 | 3,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | Magaspart: 0,108 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 3,980 | 9,078 | 5,098 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,102 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 11,180 | 16,580 | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 16,800 | 18,000 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Összesen: 2,930 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Veresmart-nagyhalászi | 23,377 | Tisza bp. | 23,000 | 46,377 | 23,377 | Dombrád | 593,08 | 94,06 | 890 | 1888. III. 24. | 550 | 650 | 750 | Magaspart:0,350 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zsurk-veresmarti | 25,678 | Tisza bp. | 46,727 | 47,586 | 0,859 | Záhony | 627,80 | 98,14 | 758 | 2001. III. 9. | 500 | 600 | 700 | Magaspart: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 48,075 | 48,810 | 0,735 |  |  |  | (758) | 1941. II. 19. |  |  |  | 0,489 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 48,930 | 57,300 | 8,370 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 57,341 | 62,300 | 4,959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 62,500 | 65,522 | 3,022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 65,543 | 73,008 | 7,465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 74,232 | 74,500 | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  |  | Összesen: 0,871 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vásárosnamény-zsurki | 18,778 | Tisza bp. | 76,200 | 82,000 | 5,800 | Vásáros- namény | 684,45 | 101,98 | 943 | 2001. III. 7. | 600 | 750 | 800 | Magaspart: +18,723 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 86,600 | 89,050 | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 98,600 | 99,370 | 0,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 100,500 | 104,240 | 3,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 104,500 | 111,380 | 6,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szatmárcseke- | 31,300 | Tisza bp. | 112,000 | 143,300 | 31,300 | Tiszabecs | 744,30 | 114,34 | 736 | 2001. III. 6. | 300 | 400 | 500 | Parapetfal: 0,496 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Olcsvaapáti |  |  |  |  |  | Tivadar | 705,70 | 105,40 | 1014 | 2001. III. 6. | 500 | 600 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Magosliget- tiszakóródi | 26,022 | Batár bp. Tisza bp. | 0,000 143,300 | 9,940 159,382 | 9,940 16,082 | Tiszabecs | 744,30 | 114,34 | 736 | 2001. III. 6. | 300 | 400 | 500 | Árvízvédelmi fal: 0,104 km Parapetfal: 0,166 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vásárosnamény- lónyai | 31,000 | Tisza jp. | 0,000 | 31,000 | 31,000 | Vásáros- namény | 684,45 | 101,98 | 943 | 2001. III. 7. | 600 | 750 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tarpa- vásárosnaményi | 29,469 | Tisza jp. | 31,000 32,500 | 31,800 44,157 | 0,800 11,657 | Tiszabecs elrendelés- re | 744,30 | 114,34 | 736 | 2001. III. 6. | 300 | 400 | 500 | Közút: 0,700 km hibaszalvény: 1,643 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 45,800 | 62,812 | 17,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44+157=45+800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tivadar | 705,70 | 105,40 | 1014 | 2001. III. 6. | 500 | 600 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | megszün- tetésre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kótaj-vencsellői | 18,104 | Tisza bp. | 0,200 | 1,287 | 1,087 | Tiszabercel | 569,00 | 91,36 | 882 | 2000. IV. 11. | 600 | 700 | 800 | Magaspart: 0,200 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lónyay bp. | 0,000 | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,283 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 4,225 | 4,550 | 0,325 |  |  |  |  |  |  |  |  | Összesen: 1,483 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 5,280 | 6,970 | 1,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 7,000 | 8,968 | 1,968 |  |  |  |  |  |  |  |  | Parapetfal: 0,204 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 9,000 | 9,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 9,800 | 18,234 | 8,434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lónyay Főcsatorna | 48,969 | Lónyay bp. | 19,056 | 21,500 | 2,444 | Kemecse | 28,42 | 90,80 | 876 | 1941. II. 17. | 700 | 750 | 800 | Magaspart: 8,680 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| balpart |  |  | 21,600 | 24,415 | 2,815 | Kótaj | 21,23 | 90,58 | 899 | 2000. IV. 11. | 650 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 25,000 | 25,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 26,100 | 26,500 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 26,630 | 30,112 | 3,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 31,257 | 31,925 | 0,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 33,600 | 33,850 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 35,100 | 39,000 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 39,300 | 39,650 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 39,900 | 41,900 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 42,100 | 44,526 | 2,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | IV. Főfolyás jp. | 0,000 | 3,750 | 3,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | IV. Főfolyás bp. | 0,000 | 3,800 | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VII. Főfolyás jp. | 0,000 | 1,223 | 1,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VI. Főfolyás bp. | 0,000 | 4,060 | 4,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VI. Főfolyás jp. | 0,000 | 4,070 | 4,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VII. Főfolyás bp. | 0,000 | 1,863 | 1,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VIII. Főfolyás jp. | 0,000 | 3,300 | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | IX. Főfolyás bp. | 1,200 | 2,868 | 1,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | IX. Főfolyás jp. | 0,000 | 2,800 | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | VIII. Főfolyás bp. | 0,000 | 3,350 | 3,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Berkesz-kótaji | 19,813 | Lónyay bp. | 18,000 | 21,380 | 3,380 | Kemecse . | 28,42 | 90,80 | 876 | 1941. II. 17. | 700 | 750 | 800 | Magaspart: 6,715 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 23,230 | 30,250 | 7,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 31,855 | 32,250 | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 33,240 | 37,220 | 3,980 | Kótaj | 21,23 | 90,58 | 899 | 2000. IV. 11. | 650 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 37,400 | 37,900 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 38,200 | 42,738 | 4,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mérkvállaj- vásárosnaményi | 21,844 | Kraszna bp. | 0,000 | 10,097 | 10,097 | Ágerdő- major | 44,90 | 110,39 | 651 | 1970. VI. 13. | 470 | 550 | 580 | Magaspart: +37,933 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 15,400 | 18,280 | 3,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 33,700 | 35,910 | 2,210 | Kocsord | 22,62 | 106,65 | 702 | 1980. VII. 28. | 450 | 530 | 580 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 37,200 | 39,480 | 2,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 56,400 | 59,777 | 3,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ágerdőmajor-olcsvai | 40,482 | Kraszna jp. | 0,000 | 40,482 | 40,482 | Ágerdő- major | 44,90 | 110,39 | 651 | 1970. VI. 13. | 470 | 550 | 580 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Kocsord | 22,62 | 106,65 | 702 | 1980. VII. 28. | 450 | 530 | 580 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Csenger-olcsvai | 46,650 | Szamos bp. | 0,000 | 46,650 | 46,650 | Csenger- Hydra | 49,40 | 113,56 | 902 | 1970. V. 14. | 500 | 650 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tunyog- matolcs | 21,90 | 106,21 | 1040 | 1970. V. 14. | 600 | 750 | 850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szamosbecs- olcsvaapáti | 46,385 | Szamos jp. | 0,000 | 46,385 | 46,385 | Csenger- Hydra | 49,40 | 113,56 | 902 | 1970. V. 14. | 500 | 650 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tunyog- matolcs | 21,90 | 106,21 | 1040 | 1970. V. 14. | 600 | 750 | 850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.16. Nagyhódos-kölesei | 40,239 | Túr bp. | 0,000 | 27,015 | 27,015 | Garbolc | 27,70 | 116,50 | 646 | 1970. V. 14. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sáréger jp. | 0,000 | 6,800 | 6,800 | Sonkád | 11,50 | 112,59 | 629 | 2001. III. 6. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 07.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kispalád- Hármashatár- tiszakóródi | 35,425 | Palád bp. | 0,000 | 0,980 | 0,980 | Garbolc. | 27,70 | 116,50 | 646 | 1970. V. 14. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Palád jp. | 0,000 | 6,423 | 6,423 | Sonkád | 11,50 | 112,59 | 629 | 2001. III. 6. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Túr jp. | 0,000 | 28,022 | 28,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08. 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sarud- négyesi | 43,829 | Laskó bp. Tisza jp. | 0,000 0,000 | 4,600 12,944 | 4,600 12,944 | Tisza- keszi el- rendelésre | 464,20 | 86,22 | 811 | 2000. IV. 13. | 500 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Rima bp. | 0,000 | 7,826 | 7,826 | Tisza- füred meg- szüntetésre | 430,40 | 83,16 | 881 | 2000. IV. 16. | 650 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Rima jp. | 0,000 | 7,955 | 7,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Eger bp. | 0,000 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Eger jp. | 0,000 | 1,045 | 1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Csincse bp. | 0,000 | 4,159 | 4,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Csincse jp. | 0,000 | 4,200 | 4,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Négyes-tiszakeszi | 25,332 | Tisza jp. | 12,944 | 39,776 | 25,332 | Tiszakeszi elrendelés- re | 464,20 | 86,22 | 811 | 2000. IV. 13. | 500 | 600 | 650 | hibaszelvény: 1,500 km 33+602=35+102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tiszafüred megszün- tetésre | 430,40 | 83,16 | 881 | 2000. IV. 16. | 650 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiszakeszi- sajószögedi | 32,532 | Tisza jp. Sajó jp. | 39,776 0,000 | 64,227 6,051 | 24,451 6,051 | Tisza- palkonya | 484,70 | 87,28 | 804 | 2000. IV. 12. | 500 | 600 | 650 | Árvízvédelmi fal: 2,736 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sajószöged I. | 0,000 | 1,609 | 1,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sajószöged II. | 0,000 | 0,421 | 0,421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Inérhát-tokaji | 46,775 | Tisza jp. | 0,000 | 45,381 | 45,381 | Tokaj elrende- lésre | 543,08 | 89,34 | 928 | 2000. IV. 11. | 650 | 700 | 800 | Magaspart: 5,230 km Árvízvédelmi fal: 1,424 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tisza- palkonya megszün- tetésre | 484,70 | 87,28 | 804 | 2000. IV. 12. | 500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bodrog jp. | 0,000 | 1,394 | 1,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.05/I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zalkod- tiszacsermelyi | 31,600 | Tisza jp. | 0,000 | 31,600 | 31,600 | Tiszabercel elrende- lésre | 569,00 | 91,36 | 882 | 2000. IV. 11. | 600 | 700 | 800 | Magaspart: 0,683 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tokaj megszün- tetésre | 543,08 | 89,34 | 928 | 2000. IV. 11. | 650 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.05/II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiszacsermely- | 36,342 | Tisza jp. | 31,600 | 67,942 | 36,342 | Záhony | 627,80 | 98,14 | 758 | 2001. III. 9. | 500 | 600 | 700 | Magaspart: 3,900 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| zemplénagárdi |  |  |  |  |  |  |  |  | (758) | 1941. II. 19. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bánréve-felsőzsolcai | 38,488 | Sajó bp. Névtelen bp. | 0,000 0,000 | 30,263 0,947 | 30,263 0,947 | Sajó- püspöki | 123,50 | 148,38 | 400 | 1974. X. 22. | 200 | 250 | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Névtelen jp. | 0,000 | 0,950 | 0,950 | Sajó- szent- péter | 76,50 | 121,82 | 390 | 1974. X. 22. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Keleméri jp. | 0,000 | 0,764 | 0,764 | Felső- zsolca | 49,40 | 107,22 | 512 | 1974. X. 24. | 300 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Keleméri bp. | 0,000 | 0,950 | 0,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szörnyűv. bp. | 0,000 | 0,414 | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szuha jp. | 0,000 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szuha bp. | 0,000 | 1,500 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Vörös J. jp. | 0,000 | 1,300 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miskolc-sajópüspöki | 29,685 | Sajó bp. Szinva jp | 0,000 0,000 | 26,281 0,300 | 26,281 0,300 | Sajó- püspöki |  | 148,38 | 400 | 1974. X. 22. | 200 | 250 | 300 | Árvízvédelmi fal: 0,570 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szinva bp. | 0,000 | 0,450 | 0,450 | Sajó- szent- péter | 76,50 | 121,82 | 390 | 1974. X. 22. | 250 | 300 | 350 | Magaspart: 0,250 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Mercse jp. | 0,000 | 0,977 | 0,977 | Felső- zsolca | 49,40 | 107,22 | 512 | 1974. X. 24. | 300 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Hangony jp. | 0,000 | 0,840 | 0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Hangony bp. | 0,000 | 0,837 | 0,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Hernádnémeti- hernádszurdoki | 33,752 | Hernád jp. Vadász jp. | 0,000 0,000 | 27,240 1,300 | 27,240 1,300 | Hidas- németi | 97,00 | 151,28 | 434 | 2006. VI. 5. | 200 | 250 | 300 | Magaspart: 2,285 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Vadász bp. | 0,000 | 1,580 | 1,580 | Gibárt | 65,50 | 128,78 | 505 | 2006. VI. 6. | 300 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Garadna jp. | 0,000 | 1,832 | 1,832 | Gesztely | 24,40 | 108,08 | 474 | 2006. VI. 7. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Garadna bp. | 0,000 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Hidasnémeti-bőcsi | 28,294 | Hernád bp. | 0,000 | 26,424 | 26,424 | Hidas- németi | 97,00 | 151,28 | 434 | 2006. VI. 5. | 200 | 250 | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Gibárt | 65,50 | 128,78 | 505 | 2006. VI. 6. | 300 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gönci jp. | 0,000 | 0,870 | 0,870 | Gesztely | 24,40 | 108,08 | 474 | 2006. VI. 7. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gönci bp. | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Inérhát-taktaföldvári | 43,349 | Sajó bp. | 0,000 | 8,000 | 8,000 | Tisza- palkonya | 484,70 | 87,28 | 804 | 2000. IV. 12. | 500 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Kesz- nyéten árvízkapu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 89,33 | 656 | 200. IV. 12. | 300 | 370 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Takta bp. | 8,000 | 36,643 | 28,643 | Takta- földvár | 24,40 | 92,22 | 342 | 2006. VI. 5. | 200 | 250 | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Takta jp. | 0,000 | 6,706 | 6,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Viss-felsőberecki | 39,799 | Bodrog bp. | 0,000 | 39,799 | 39,799 | Felső- berecki | 47,70 | 92,16 | 795 | 1999. III. 13. | 550 | 650 | 700 | Magaspart: 2,900 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Sáros- patak | 37,10 | 91,82 | 740 | 1999. III. 13. | 500 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tokaj | 543,08 | 89,34 | 928 | 2000. IV. 11. | 650 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Jászjákóhalma-káli | 36,214 | Tarna bp. | 0,000 | 36,214 | 36,214 | Tarnaméra | 24,30 | 99,28 | 500 | 1974. X. 22. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tarnaörs | 11,90 | 91,40 | 577 | 1974. X. 23. | 350 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Jászdózsa-káli | 111,145 | Tarna jp. Ágói jp. | 0,000 0,000 | 35,728 5,417 | 35,728 5,417 | Tarnaméra | 24,30 | 99,28 | 500 | 1974. X. 22. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ágói bp. | 0,000 | 5,392 | 5,392 | Tarnaörs | 11,90 | 91,40 | 577 | 1974. X. 23. | 350 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gyöngyös jp. | 0,000 | 6,827 | 6,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szarvágy bp. | 0,000 | 3,010 | 3,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szarvágy jp. | 0,000 | 3,019 | 3,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gyöngyös bp. | 0,000 | 6,826 | 6,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gyangya bp. | 0,000 | 1,705 | 1,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gyangya jp. | 0,000 | 1,619 | 1,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bene bp. | 0,000 | 8,845 | 8,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bene jp. | 0,000 | 8,857 | 8,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tarnóca jp. | 0,000 | 11,931 | 11,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tarnóca bp. | 0,000 | 11,969 | 11,969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 08.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bodrogkeresztúr- | 28,153 | Bodrog jp.körtöltései |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| sátoraljaújhelyi |  | Bodrogkeresztúr | 0,000 | 1,786 | 1,786 | Felső- berecki | 47,70 | 92,16 | 795 | 1999. III. 13. | 550 | 650 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bodrogkisfalud | 0,000 | 1,897 | 1,897 | Sárospatak | 37,10 | 91,82 | 740 | 1999. III. 13. | 450 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Szegi | 0,000 | 1,033 | 1,033 | Tokaj | 543,08 | 89,34 | 928 | 2000. IV. 11. | 650 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Olaszliszka | 0,000 | 2,253 | 2,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Vámosújfalu | 0,000 | 2,275 | 2,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sárazsadány | 0,000 | 0,911 | 0,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bodrogolaszi | 0,000 | 0,374 | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sárospatak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Fazekas-sor | 0,000 | 0,546 | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sárospatak Végardó | 0,000 | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Sárospatak Bodroghalász | 0,000 | 2,040 | 2,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bodrog jp. | 0,000 | 10,175 | 10,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ronyva jp. | 0,000 | 2,327 | 2,327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 320,706 | Ronyva bp. | 0,000 | 1,811 | 1,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TISZÁNTÚLI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiszafüred-tiszakeszi | 41,000 | Tisza bp. | 0,000 | 41,000 | 41,000 | Tokaj elrendelés- re | 543,08 | 89,34 | 928 | 2000. IV. 11. | 650 | 750 | 800 | Magaspart: 0,422 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tisza- dorodma megszün- tetésre | 446,20 | 84,08 | 883 | 2000. IV. 14. | 600 | 670 | 720 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiszatarján-rakamazi | 76,300 | Tisza bp. | 41,000 | 107,820 | 66,820 | Tokaj elrendelés- re | 543,08 | 89,34 | 928 | 2000. IV. 11. | 650 | 750 | 800 | Magaspart: 5,191 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Tisza- palkonya megszün- tetésre | 484,70 | 87,28 | 804 | 2000. IV. 12. | 470 | 600 | 650 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Keleti-fcs. jp. | 0,000 | 4,755 | 4,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Keleti-fcs. bp. | 0,000 | 4,725 | 4,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kálló menti | 12,797 | Berettyó jp. | 21,313 | 22,900 | 1,587 | Berettyó- újfalu | 43,40 | 89,38 | 512 | 1919. V. 3. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Kálló jp. | 0,000 | 11,210 | 11,210 |  |  |  | (551) | 1966. II. 9. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Darvas-pocsaji | 55,125 | Berettyó jp. | 22,900 | 67,400 | 44,500 | Pocsaj elrendelés- re | 68,20 | 94,64 | 542 (587) | 1974. VII. 25. 1966. II. 9. | 400 | 450 | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Kálló bp. | 0,000 | 1,925 | 1,925 | Berettyó- újfalu megszün- tetésre | 43,40 | 89,38 | 512 (551) | 1919. V. 3. 1966. II. 9. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szeghalom-darvasi | 35,187 | Sebes-Körös jp. | 14,013 | 24,200 | 10,187 | Szeghalom | 6,50 | 82,59 | 678 | 1970. VI. 14. | 300 | 400 | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Berettyó bp. | 0,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Darvas-kismarjai | 47,365 | Berettyó bp. | 25,000 | 72,365 | 47,365 | Pocsaj elrendelés- re | 68,20 | 94,64 | 542 (587) | 1974. VII. 25. 1966. II. 9. | 400 | 450 | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Berettyó- újfalu meg- szüntetésre | 43,40 | 89,38 | 512 (551) | 1919. V. 3. 1966. II. 9. | 300 | 400 | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Érmelléki | 13,920 | Berettyó jp. | 67,400 | 73,220 | 5,820 | Pocsaj | 68,20 | 94,64 | 542 | 1974. VII. 25. | 400 | 450 | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (587) | 1966. II. 9. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szeghalom- körösszakáli | 32,265 | Sebes-Körös jp. | 24,200 | 56,465 | 32,265 | Körös- szakál | 54,40 | 92,15 | 518 (520) | 1989. V. 9. 1925. XII. 23. | 250 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bucsa-nádudvari | 33,930 | Hortobágy- | 43,000 | 67,119 | 24,119 | Borz | 54,10 | 81,75 | 438 | 1999. III. 8. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Berettyó bp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Kösely bp. | 67,119 | 76,930 | 9,811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lakitelek-tószegi | 64,500 | Tisza jp. | 0,000 | 55,500 | 55,500 | Szolnok | 334,60 | 78,78 | 1041 | 2000. IV. 19. | 650 | 750 | 800 | Vasúti töltés: 1,428 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Közös-főcsat. jp. | 3,800 | 8,300 | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Magaspart: 27,470 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Közös-főcsat. bp. | 3,800 | 8,300 | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Közút: 0,500 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szolnok-Újszász- szórói | 80,549 | Tisza jp. | 55,500 | 82,800 | 27,568 | Szolnok | 334,60 | 78,78 | 1041 | 2000. IV. 19. | 650 | 750 | 800 | Árvízvédelmi fal: 0,442 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Zagyva jp. | 0,000 | 24,700 | 24,018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Magaspart: 1,120 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tápió jp. | 0,000 | 6,320 | 6,320 |  |  |  |  |  |  |  |  | Szelv. hiba: 3,171 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Zagyva bp. | 0,000 | 25,400 | 22,643 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vegyes szerk.: 5,620 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Közút: 1,120 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Doba-kanyari | 49,300 | Tisza jp. | 82,800 | 132,100 | 49,400 | Kisköre- alsó | 403,10 | 81,32 | 1030 | 2000. IV. 17. | 600 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kiskörei-tározó menti | 55,100 | Tisza jp. | 132,100 | 155,000 | 22,900 | Kisköre- alsó | 403,10 | 81,32 | 1030 | 2000. IV. 17. | 700 | 750 | 800 | Árvízvédelmi fal: 0,208 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tisza bp. | 140,100 | 172,300 | 32,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Csongrád-nagyrévi | 48,100 | Tisza bp. | 0,000 | 48,100 | 48,100 | Szolnok | 334,60 | 78,78 | 1041 | 2000. IV. 19. | 650 | 750 | 800 | Magaspart: 6,587 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiszaföldvár- pityókai | 59,795 | Tisza bp. | 48,100 | 106,600 | 59,795 | Szolnok | 334,60 | 78,78 | 1041 | 2000. IV. 19. | 650 | 750 | 800 | Magaspart: 8,225 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hibaszelvény: 1,295 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81+475 = 80,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fegyvernek-ledencei | 33,500 | Tisza bp. | 106,600 | 140,100 | 33,500 | Kisköre- alsó | 403,10 | 81,32 | 1030 | 2000. IV. 17. | 600 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Csongrád-bánrévei | 57,354 | Hármas-Körös jp. | 0,000 | 57,354 | 57,354 | Szarvas | 53,70 | 77,26 | 986 | 2006. IV. 21. | 600 | 700 | 800 | Magaspart: 0,561 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Csongrád | 246,20 | 76,18 | 1034 | 2006. IV. 21. | 650 | 750 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mezőtúr-himesdi | 30,500 | Hortobágy- | 0,000 | 30,500 | 30,500 | Mezőtúr | 0,30 | 78,30 | 785 | 1999. III. 9. | 600 | 650 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Berettyó jp. |  |  |  | Árvízkapu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pusztaecseg-őzesi | 52,380 | Hortobágy- | 30,500 | 70,480 | 39,980 | Borz | 54,10 | 81,75 | 438 | 1999. III. 8. | 250 | 300 | 350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Berettyó jp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Németér jp. | 0,000 | 3,300 | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Németér bp. | 3,300 | 12,400 | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szászberek- jászberényi | 99,692 | Zagyva bp. | 25,400 | 70,900 | 45,380 | Jásztelek | 54,80 | 86,60 | 650 | 1999. VII. 13. | 350 | 450 | 500 | Vegyes szerk.: 1,823 km Magaspart: 6,213 km Hibaszelvény: 0,120 km 57+380 = 57+500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Zagyva jp. | 24,700 | 68,400 | 43,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hibaszelvény: 0,300 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tápió bp. | 0,000 | 10,912 | 10,912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24+700 = 25+000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALSÓ-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.01. Gyála-szeged-algyői | 31,512 | Tisza jp. | 0,000 | 31,512 | 31,512 | Szeged | 173,60 | 73,70 | 1009 | 2006. IV. 21. | 650 | 750 | 850 | Árvízvédelmi fal: 3,262 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.02. Algyő-dongéri | 35,592 | Tisza jp. Dongér jp. | 31,512 0,000 | 59,964 7,500 | 28,452 7,500 | Mindszent | 217,70 | 74,82 | 1062 | 2006. IV. 21. | 650 | 750 | 850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.03. Dongér-csongrádi | 47,426 | Tisza jp. Dongér bp. | 59,964 0,000 | 99,890 7,500 | 39,926 7,500 | Mindszent | 217,70 | 74,82 | 1062 | 2006. IV. 21. | 650 | 750 | 850 | Magaspart: 12,820 km ebből közút: 11,390 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.04. Marostorok-mártélyi | 35,004 | Maros jp. Tisza bp. | 0,000 12,400 | 2,602 44,802 | 2,602 32,402 | Szeged Mindszent | 173,60 217,70 | 73,70 74,82 | 1009 1062 begin_of_the_skype_highlighting 1009 1062 end_of_the_skype_highlighting | 2006. IV. 21. 2006. IV. 21. | 650 650 | 750 750 | 850 850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.05. Mindszent-szentesi | 31,764 | Tisza bp. | 44,802 | 76,566 | 31,764 | Mindszent | 217,70 | 74,82 | 1062 | 2006. IV. 21. | 650 | 750 | 850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.06. Torontáli | 41,040 | Tisza bp. Maros bp. | 0,000 0,000 | 12,400 28,640 | 12,400 28,640 | Szeged Makó | 173,60 24,50 | 73,70 79,50 | 1009 625 | 2006. IV. 21. 1975. VII. 10. | 650 400 | 750 450 | 850 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| II. 07. Maros jobb parti | 63,818 | Maros jp. Sámson-apátfalvi főcsatorna jp. Sámson-apátfalvi főcsatorna bp. | 2,602 0,000 0,000 | 47,400 9,510 9,510 | 44,798 9,510 9,510 | Makó Szeged | 24,50 173,60 | 79,50 73,70 | 625 1009 | 1975. VII. 10. 2006. IV. 21. | 400 650 | 450 750 | 500 850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.08. Szentes-öcsödi | 35,913 | Hármas-Körös bp. | 0,000 | 35,913 | 35,913 | Szarvas Csongrád | 53,70 246,20 | 77,26 76,18 | 986 1034 | 2006. IV. 21. 2006. IV. 21. | 600 650 | 700 750 | 800 800 | Magaspart: 1,012 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

| A védelmi szakasz |  | A fővédvonal | A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| száma, neve | hossza | A folyó, a vízfolyás, a csatorna neve és védvonala | kezdő | végső | hossza | vízmérce | vízállás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | szelvénye |  | neve, helye | „0” | LNV | I. | II. | III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | km |  | tkm | km | fkm | pont mBf. | cm | kelte | fok | fok | fok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Szarvasi | 49,117 | Hármas-Körös bp. | 35,913 | 85,030 | 49,117 | Gyoma. | 79,20 | 78,66 | 918 | 1970. VI. 14. | 550 | 650 | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Szarvas | 53,70 | 77,26 | 986 | 2006. IV. 21. | 600 | 700 | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mezőberényi | 44,326 | Kettős-Körös bp. | 0,000 | 35,040 | 35,040 | Békés | 23,40 | 81,12 | 972 | 1974. VI. 15. | 550 | 650 | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Fehér-Körös bp. | 0,000 | 9,286 | 9,286 | Gyula | 4,70 | 84,62 | 786 | 1974. VI. 15. | 350 | 450 | 550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zsófiamajori | 28,413 | Hármas-Körös jp. | 57,354 | 85,767 | 28,413 | Gyoma | 7,20 | 78,66 | 918 | 1970. VI. 14. | 550 | 650 | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dobozi | 52,022 | Kettős-Körös jp. | 0,000 | 36,193 | 36,193 | Békés | 23,40 | 81,12 | 972 | 1974. VI. 15. | 550 | 650 | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Fekete-Körös jp. | 0,000 | 15,829 | 15,829 | Ant | 20,30 | 85,42 | 1000 | 1981. III. 13. | 500 | 600 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Remete | 4,40 | 83,08 | 916 | 1974. VI. 15. | 500 | 600 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mályvádi | 29,965 | Fehér-Körös jp. | 0,000 | 9,475 | 9,475 | Gyula | 4,70 | 84,62 | 786 | 1974. VI. 15. | 350 | 450 | 550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Fekete-Körös bp. | 0,000 | 20,490 | 20,490 | Ant | 20,30 | 85,42 | 1000 | 1981. III. 13. | 500 | 600 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Remete | 4,40 | 83,08 | 916 | 1974. VI. 15. | 500 | 600 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ecsegfalvi | 43,000 | Hortobágy- | 0,000 | 43,000 | 43,000 | Mezőtúr | 0,50 | 78,30 | 785 | 1999. III. 9. | 600 | 650 | 700 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Berettyó bp. |  |  |  | Árvízkapu- felső |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Körösladányi | 35,326 | Sebes-Körös jp. Berettyó jp. | 0,000 0,000 | 14,013 21,313 | 14,013 21,313 | Körös- ladány Szeg- halom | 9,50 6,50 | 80,98 82,59 | 815 678 | 1970. VI. 14. 1970. VI. 14. | 400 300 | 500 400 | 600 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fokközi | 57,966 | Sebes-Körös bp. | 0,000 | 57,966 | 57,966 | Körös- ladány Körös- szakál | 9,50 54,40 | 80,98 92,15 | 815 518 (520) | 1970. VI. 14. 1989. VI. 9. 1925. XII. 23. | 400 250 | 500 350 | 600 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. ÁRVÍZ ÁLTAL VESZÉLYEZTETETT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK

Árvíz által veszélyeztetett önkormányzati területek azon területek, amelyek a 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben meghatározott folyószakaszok mentén, belterületen, a nagyvízi mederben vagy annak mentén helyezkednek el, és ahol az árvízvédelmi kötelezettség a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (4) bekezdésének a) pontja alapján önkormányzati feladatkörbe tartozik.

2. számú melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.02. |  | Szőny-füzitői |  |  | Almásfüzítő |  |  | Almásfüzítő, Komárom, Neszmély, Szőny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.03. |  | Duna menti |  |  | Ásványráró |  |  | Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Vámosszabadi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.05. |  | Mosoni-Duna bal parti |  |  | Bácsa (gátőrház) |  |  | Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Mecsér, Vének |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.06. |  | Rábca menti |  |  | Abda |  |  | Abda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó, Győr, Győrsövényháza, Kóny, Kunsziget, Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mosonszentmiklós, Öttevény, Pásztori, Rábacsanak, Rábcakapi, Szilsárkány, Tárnokréti, Újrónafő |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.08. |  | Rába-alsó |  |  | Győr |  |  | Árpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, Rábacsécsény, Rábapatona, Rábapordány |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.09. |  | Rába-felső |  |  | Vág |  |  | Beled, Csánig, Dénesfa, Edve, Felsőpaty, Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás, Rábakecöl, Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany, Szentivánfa, Szil, Uraiújfalu, Vág, Vásárosfalu, Vica, Zsebeháza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.11. |  | Marcal menti |  |  | Győr |  |  | Győr, Kisbabot, Koroncó, Rábaszentmihály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.13. |  | Lánka menti |  |  | Kemenesszentpéter |  |  | Csönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápóc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.14. |  | Lajta menti |  |  | Mosonmagyaróvár |  |  | Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.15. |  | Kapuvár-hansági |  |  | Csorna |  |  | Acsalag, Babot, Cirák, Csorna, Farád, Gyóró, Himód, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Mosonszentjános, Osli, Potyond, Pusztasomorja, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Vadosfa, Várbalog, Veszkény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 01.16. |  | Fertő-tó menti |  |  | Fertőd |  |  | Agyagosszergény, Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Petőháza, Sarród, Vitnyéd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 02.01. |  | Gyáli |  |  | Ráckeve |  |  | Csévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 02.02. |  | Észak-Duna-völgyi |  |  | Ráckeve |  |  | Alsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 02.03. |  | Ráckevei (Soroksári)-Duna menti |  |  | Ráckeve |  |  | Áporka, Dömsöd, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Tököl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 02.04. |  | Érd-dunafüredi |  |  | Ráckeve |  |  | Érd, Százhalombatta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 03.01. |  | Bajai |  |  | Baja |  |  | Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 03.02. |  | Kalocsai |  |  | Kalocsa |  |  | Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 03.03. |  | Kunszentmiklósi |  |  | Kunszentmiklós |  |  | Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04.01. |  | Szekszárd-bátai |  |  | Szekszárd |  |  | Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Várdomb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04.02. |  | Bölcske-bogyiszlói |  |  | Szekszárd |  |  | Bogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04.03. |  | Adony-ercsi |  |  | Székesfehérvár |  |  | Adony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04.04. |  | Szekszárd-simontornyai |  |  | Szekszárd |  |  | Bikács, Cece, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa, Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04.05. |  | Cece-ősi |  |  | Székesfehérvár |  |  | Aba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Ősi, Pusztaegres, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác, Úrhida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 04.06. |  | Tolnanémedi-dombóvári |  |  | Szekszárd |  |  | Belecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrőköz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút, Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 05.01. |  | Dráva menti |  |  | Drávasztára (Villány) |  |  | Alsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa, Ipacsfa, Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony, Siklósnagyfalu, Szentborbás, Tótújfalu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 05.02. |  | Kölked-bédai |  |  | Villány |  |  | Erdőfű, Kölked, Mohács |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 05.03. |  | Balatonlellei |  |  | Fonyód |  |  | Balatonlelle, Balatonszemes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 06.01. |  | Zala jobb parti |  |  | Keszthely |  |  | Esztergályhorváti, Zalaapáti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 06.02. |  | Zala bal parti |  |  | Keszthely |  |  | Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 06.03. |  | Keszthely-hévízi |  |  | Keszthely |  |  | Alsópáhok, Keszthely, Sármellék |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 06.04. |  | Dél-kis-balatoni |  |  | Keszthely |  |  | Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Vörs, Zalakomár |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 06.05. |  | Mura bal parti |  |  | Letenye |  |  | Letenye, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Tótszerdahely |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.01. |  | Érpatak-(VIII. )-Simai-(IX.) főfolyások völgye |  |  | Nyíregyháza |  |  | Bököny, Érpatak, Geszteréd, Hajdúhadház, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.02. |  | VII. sz. főfolyás völgye |  |  | Nagykálló |  |  | Balkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony, Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.03. |  | IV-V-VI. sz. főfolyások völgye |  |  | Levelek |  |  | Apagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, Napkor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, Ramocsaháza, Sényő, Székely, Vasmegyer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.04. |  | III. sz. főfolyás völgye |  |  | Baktalórántháza |  |  | Baktalórántháza, Besenyőd, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Levelek, Nyírbátor, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Őr, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, Székely, Vaja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.05. |  | Beregi |  |  | Vásárosnamény |  |  | Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes, Gergelyiugornya, Gulács, Hete, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.06. |  | Felső-szabolcs-alsó |  |  | Tiszabercel |  |  | Balsa, Búj, Gáva, Vencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.07. |  | Felső-szabolcs-középső |  |  | Dombrád |  |  | Berkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék, Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.08. |  | Felső-szabolcs-felső |  |  | Kisvárda |  |  | Ajak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gemzse, Györöcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.09. |  | Tisza-Túr közi |  |  | Tiszakóród |  |  | Botpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, Milota, Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.10. |  | Tisza-Szamos közi |  |  | Fehérgyarmat |  |  | Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kisnamény, Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd, Méhtelek, Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, Szamosújlak, Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.11. |  | Szamos-Kraszna közi |  |  | Nagyecsed |  |  | Cégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolt, Szamosangyalos, Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, Tiborszállás, Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-Zsírostanya, Ura, Vállaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 07.12. |  | Kraszna bal parti |  |  | Mátészalka |  |  | Bátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva, Ópályi, Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, Tiborszállás, Vállaj, Vásárosnamény, Vitka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.01. |  | Laskó-csincsei |  |  | Eger |  |  | Besenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő, Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván, Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.02. |  | Tiszavalk-sulymosi |  |  | Eger |  |  | Ároktő, Mezőcsát, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszavalk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.03. |  | Rigós-Sajó-zugi |  |  | Miskolc |  |  | Emőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Igrici, Kiscsécs, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszaújváros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.04. |  | Inérhát-tiszadobi |  |  | Sárospatak |  |  | Kesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, Tiszalúc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.05. |  | Prügy-taktaföldvári |  |  | Sárospatak |  |  | Bekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.06. |  | Bodrogzug-Török-éri |  |  | Sárospatak |  |  | Alsóberecki, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Felsőberecki, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, Olaszliszka, Rakamaz, Sárazsadány, Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 08.07. |  | Tiszakarád-ricsei |  |  | Sárospatak |  |  | Cigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.01. |  | Tiszai-alsó |  |  | Tiszacsege |  |  | Ároktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege, Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.02. |  | Tiszai-középső |  |  | Polgár |  |  | Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos, Újszentmargita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.03. |  | Tiszai-felső |  |  | Tiszalök |  |  | Nagycserkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.04. |  | Kadarcs-Karácsony-foki |  |  | Balmazújváros |  |  | Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hortobágy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.05. |  | Kösely-alsó |  |  | Hajdúszoboszló |  |  | Debrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba, Karcag, Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.06. |  | Kösely-felső |  |  | Hajdúszoboszló |  |  | Bocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.07. |  | Hamvas-sárréti |  |  | Hajdúszoboszló |  |  | Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Bucsa, Derecske, Ecsegfalva, Földes, Füzesgyarmat, Hajdúszovát, Kaba, Kertészsziget, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Karcag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.08. |  | Berettyó-alsó |  |  | Berettyóújfalu |  |  | Berekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, Újiráz, Vekerd, Zsáka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.09. |  | Berettyó-felső |  |  | Berettyóújfalu |  |  | Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár, Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Told, Váncsod, Berettyóújfalu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.10. |  | Kállói |  |  | Berettyóújfalu |  |  | Bakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.11. |  | Alsó-nyírvíz-Kati-éri |  |  | Hajdúszoboszló |  |  | Debrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 09.12. |  | Alsó-nyírvíz-Nagy-éri |  |  | Vámospércs |  |  | Álmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, Vámospércs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.01. |  | Tiszakécskei |  |  | Tiszakécske |  |  | Csemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös, Szentkirály, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Köröstetétlen, Törtel, Nyársapát |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.02. |  | Ceglédi |  |  | Szolnok |  |  | Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Köröstetétlen, Mikebuda, Nyársapáti, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, Törtel, Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.03. |  | Jászberényi |  |  | Jászberény |  |  | Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor, Újszász, Jászkisér, Jászapáti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.04. |  | Kiskörei |  |  | Kisköre |  |  | Átány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér, Jászszentandrás |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.05. |  | Jászkiséri |  |  | Besenyszög |  |  | Besenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, Jásztelek, Szolnok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.06. |  | Kunhegyesi |  |  | Kisköre |  |  | Abádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras, Kunhegyes, Tiszagyenda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.07. |  | Kisújszállási |  |  | Kunhegyes |  |  | Ecsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras, Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.08. |  | Karcagi |  |  | Karcag |  |  | Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.09. |  | Cibakházi |  |  | Tiszaug |  |  | Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Martfű, Nagyrév, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Szelevény, Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszapüspöki, Tiszasas, Tiszaug, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő, Kunszentmárton, Kungyalu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10.10. |  | Mezőtúri |  |  | Mezőtúr |  |  | Cserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve, Kisújszállás, Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.01. |  | Algyő-Tápé-Gyála-Körös-éri |  |  | Szeged |  |  | Ásotthalom, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Rúzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.02. |  | Dong-éri |  |  | Szeged |  |  | Baks, Bócsa, Csengele, Dóc, Jászszentlászló, Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.03. |  | Torontáli |  |  | Szeged |  |  | Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.04. |  | Dong-ér-kecskeméti |  |  | Csongrád |  |  | Bugac, Gátér, Harkakötöny, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.05. |  | Vidre-éri |  |  | Csongrád |  |  | Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.06. |  | Mártély-Tisza-Maros-zugi |  |  | Hódmezővásárhely |  |  | Földeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslelle, Mártély, Óföldeák, Székkutas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.07. |  | Sámson-Élő-vízi |  |  | Hódmezővásárhely |  |  | Ambrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson, Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 11.08. |  | Kurcai |  |  | Szentes |  |  | Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros, Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd, Szegvár, Szentes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz

|  | száma |  | neve |  |  | központja |  |  | érintett települései |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.01. |  | Réhelyi |  |  | Szeghalom |  |  | Dévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.02. |  | Szeghalmi |  |  | Szeghalom |  |  | Biharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Szeghalom, Zsáka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.03. |  | Gyomai |  |  | Szeghalom |  |  | Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom, Túrkeve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.04. |  | Holt-sebes-körösi |  |  | Szeghalom |  |  | Biharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.05. |  | Kettős-Körös jobb parti |  |  | Gyula |  |  | Békés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, Tarhos, Vésztő |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.06. |  | Hosszú-foki |  |  | Gyula |  |  | Bélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.07. |  | Fehér-Fekete-Körös közi |  |  | Gyula |  |  | Gyula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.08. |  | Élővíz-csatornai |  |  | Gyula |  |  | Békés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza, Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.09. |  | Mezőberényi |  |  | Szarvas |  |  | Békés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, Kondoros, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 12.10. |  | Dögös-káka-foki |  |  | Szarvas |  |  | Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek, Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza, Mezőtúr, Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Újkígyós |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |